- Рисунок не определяет конструкцию крана

- Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом

| Технические характеристики и размеры крана |
| --- |
| г/п, т. | Пролёт Lп, м. | Высота подъёма, м. | B | C | Н | h1 | L1 | L2 | Нагрузка на колесо при работе кН | Масса крана, т. |
|  |  |  | мм. |  |  |
| 32 | 10,5 | 6;9;12;18 | 4680* | 4200 | 2200 | 400 | 2000 | 2850 | 182,2 | 16,0 |
|  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  | По запросу | По запросу |
|  | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  | По запросу | По запросу |
|  | 28,5 |  |  |  |  |  |  |  | По запросу | По запросу |

*Размеры зависят от габаритов кабины и её оснащения

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях (.

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.

| Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| Длина пролета, м |  |
| Высота подъема, м |  |
| Группа классификации режима работы крана по ИСО 4301/1 | ( А3 (А4 (А5 ( А6 ( Иное ________ |
| Группа классификации режима работы механизмов крана по ИСО 4301/1 | (М3 ( М4 (М5 (М6 (Иное _________ |
| Исполнение крана | (Общепромышленное (Пожаробезопасное -класс пожаробезопасности зоны (ПI ( ПII (ПIIA (ПIII (Взрывозащищенное -категория смеси (IIA ( IIB ( IIC –группа смеси : (Т1 ( Т2 (Т3 ( Т4 |
| Категория размещения крана | ( У1 (на улице), ( У2 (под навесом) ( У3 (в помещении) |
| Температура эксплуатации крана | ( от -100С до +400С ( от -200С до +400С ( от -400С до +400С ( от -450С до +400С ( _________ |
| Степень защиты | ( IP54 ( IP65 |
| Скорость подъема м/мин. | ( 2,5 м/мин (4 м/мин ( Иное________ |
| Скорость передвижения крана м/мин. | ( 20 м/мин ( 30 м/мин ( Иное________ |
| Скорость передвижения тележки м/мин | ( 20 м/мин ( 30 м/мин ( Иное________ |
| Тип кабины | (открытая (закрытая |
| Страна производитель тележки | ( Россия (Болгария (Германия |
| Тип токоподвода питания к крану | ( Кабельный токоподвод на С-профиле (Кабельный токоподвод на струне (канате) (Троллейный токоподвод (Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) |
| Длина пути катания крана (указать при необходимости включения токоподвода в комплект поставки) | (____________________м |
| Напряжение и род тока силовой цепи | 380 В 50 Гц |
| Напряжение и род тока цепи управления | (42В (50 Гц (иное_________ |
| Тип подкранового пути (квадрат 50, квадрат 60, Р 24, Р 23, Р 38,Р 43Р 50, Р65, Р 75, ЛР70, КР80) |  |
| Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию |
| ( Тормоз на передвижение крана | ( Тормоз на передвижение телеги |
| ( Концевые выключатели на передвижение крана | ( Концевые выключатели на передвижение тележки |
| ( Оптические датчики сближения крана с соседним или с препятствием | ( Звуковая и световая сигнализация на передвижение |
| ( Концевой выключатель на калитке (выход на мост крана) | ( Радиоуправление |
| ( Ограничитель грузоподъемности | ( Регистратор параметров крана (только при комплектации электрической талью) |
| ( Частотное регулирование передвижения крана | ( Защита двигателя подъема от перегрева |
| ( Частотное регулирование подъема/опускания крюка ИЛИ ( Две скорости на подъем/опускание крюка, м/с___ | ( Частотное регулирование передвижения тележки ИЛИ ( Две скорости на передвижение тележки, м/с_____ |
| ( Лестницы и площадки обслуживания рабочих узлов грузовой тележки и электродвигателей и защитные ограждения на этих площадках. | ( Галерея обслуживания крана вдоль пролетной балки крана. Ограждения с калиткой (для обслуживания). Высота ограждений – 1100 мм. |
| ( Настил и ограждения грузовой телеги | ( 2 Галереи обслуживания крана вдоль пролетных балок крана. Ограждения с калиткой (для обслуживания). Высота ограждений – 1100 мм. |
| Оснащение кабины |
| ( кондиционер, система обогрева, освещение; | ( кресло-пульт |
| ( площадка входа на кран |  |
| Дополнительные требования к крану |
| Количество заказываемых кранов________ | ( Необходимость доставки |
| Адрес доставки: | ( Необходимость монтажа |
| Наименование Вашей организации |  |
| ФИО и Должность заполнившего опросный лист |  |
| Контакты | Тел./факс |  |
|  | E-mail |  |
| Опросный лист заполнил /подпись/ | Дата заполнения |
| Ответственный менеджер /подпись/ | Дата приема опросного листа |