Рис. Общий вид крана:  1-балка пролетная; 2-балка концевая жесткая;

3-балка концевая подвижная; 4-таль электрическая.

- Рисунок не определяет конструкцию кран

- Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом

Параметры h*, L1 и L2 зависят от типа применяемой тали.

| Пролет крана Lк, м | А,мм | B,мм | H,мм | Нагрузка на колесо при работе крана, КН | Конструктивная масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | не более |
| 4,5 | 1500 | 1960 | 698 | 34,2 | 1,075 |
| 7,5 |  |  | 704 | 35,2 | 1,470 |
| 10,5 | 2000 | 2600 | 901 | 37,2 | 2,280 |
| 13,5 | 2600 | 3200 | 1046 | 38,7 | 2,850 |
| 16,5 |  |  | 870 | 45,3 | 4,260 |
| 19,5 | 4000 | 4600 |  | 50,0 | 5,740 |
| 22,5 |  |  | 915 | 51,4 | 6,700 |
| 25,5 |  |  | 1060 | 55,4 | 8,300 |
| 28,5 | 5000 | 5600 |  | 58,0 | 9,350 |

Суммарная мощность электродвигателей крана (без учета тали), не более – 1,5 кВт.

По заказу, краны могут быть изготовлены с пролетом не указанным в таблице.

Для общепромышленного исполнения:

Параметры h* = 1140 мм, L1 = 750 мм, L2 = 950 мм, масса тали = 490 кг, мощность эл. двигателей тали = 5,37 кВт, при комплектации крана талью 6,3 MT 316 H7 V4 4/1 S N 21 20 с высотой подъема – 7 м производства PODEM CRANE AD (Болгария).

Для взрывозащищённого исполнения:

Параметры h* = 1071 мм, L1 = 880 мм, L2 = 1010 мм, масса тали = 570 кг, мощность эл. двигателей тали = 4,78 кВт, при комплектации крана талью VHVAT3511TPE306S EX K с высотой подъема – 6,5 м производства ELMOT AD (Болгария).

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях (.

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.

| Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| Длина пролета, м |  |
| Пролетная балка (при длине более 13,5 м) поставляется | ( в разрезанном виде для отгрузки «в габарите». ( в неразрезанном виде (цельном) |
| Высота подъема (от пола до крюка тали), м | ( 6 ( 12 ( 18 ( Иное ________ |
| Группа классификации режима работы крана по ИСО 4301/1 | ( А3 ( Иное ________ |
| Группа классификации режима работы механизмов крана по ИСО 4301/1 | (М3 ( М4 (М5 (М6 (М7 (Иное _________ |
| Исполнение крана | (Общепромышленное (Пожаробезопасное -класс пожаробезопасности зоны (ПI ( ПII (ПIIA (ПIII (Взрывозащищенное -категория смеси (IIA ( IIB ( IIC –группа смеси по температуре воспламенения (Т3 от +2000С до +3000С ( Т4 от +1350С до +2000С (Т5 от +1000С до +1350С (_______ |
| Категория размещения крана | ( У1 (на улице) ( У2 (под навесом) ( У3 (в помещении) (_______ |
| Температура эксплуатации крана | ( от -100С до +400С ( от -200С до +400С ( от -400С до +400С ( _______ |
| Скорость подъема м/мин. | ( 4 м/мин или (8 м/мин ( Иное________ |
| Скорость передвижения крана м/мин. | ( 20 м/мин ( Иное________ |
| Скорость передвижения тали м/мин | ( 20 м/мин ( Иное________ |
| Управление краном | ( с подвесного пульта ( дублирующее управление |
| Страна производитель тали | ( Россия (Болгария (Германия |
| Тип токоподвода питания к крану | ( Кабельный токоподвод на С-профиле (Кабельный токоподвод на струне (канате) (Троллейный токоподвод (Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) |
| Напряжение управления | ( 42В ( 24В (_______ |
| Тип используемого рельса | ( квадрат 50, рельс Р24 (Иное________ |
| Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию |
| ( Тормоз на передвижение крана | ( Регистратор параметров крана (только при комплектации электрической талью) |
| ( Концевые выключатели на передвижение крана | ( Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» |
| ( Оптические датчики сближения крана с соседним или с препятствием | ( Звуковая и световая сигнализация на передвижение |
| ( Концевые выключатели на передвижение тали | ( Радиоуправление |
| ( Ограничитель грузоподъемности | ( Уменьшенная строительная высота тали - _____ мм (При установке крана в стеснённом помещении (зажатых габаритах)) |
| ( Частотное регулирование передвижения крана | ( Защита двигателя подъема от перегрева |
| ( Частотное регулирование подъема/опускания тали ИЛИ ( Две скорости на подъем/опускание тали, м/с___ | ( Частотное регулирование передвижения тали ИЛИ ( Две скорости на передвижение тали, м/с_____ |
| Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали: |
| Количество заказываемых кранов________ | ( Необходимость доставки |
| Адрес доставки: | ( Необходимость монтажа |
| Наименование Вашей организации |  |
| ФИО и Должность заполнившего опросный лист |  |
| Контакты | Тел./факс |  |
|  | E-mail |  |
| Опросный лист заполнил /подпись/ | Дата заполнения |
| Ответственный менеджер /подпись/ | Дата приема опросного листа |