Суммарная мощность электродвигателей крана (без учета тали), не более – 1,65 кВт.

Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом

| Технические характеристики и размеры крана | Нагрузка на колесо | Масса |
| --- | --- | --- |
| L | Lпр | Lk | B | h1 | c | не более |
| м | мм | кН | т |
| 16,2 | 7,5+7,5 | 0,6 | 2,096 | 525 | 300 | 16,8 | 3,07 |
| 16,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 17,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 19,2 | 9,0+9,0 | 0,6 |  |  |  | 17,2 | 3,56 |
| 19,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 20,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 21,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 22,2 | 10,5+10,5 | 0,6 |  |  |  | 17,4 | 3,80 |
| 22,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 23,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 24,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 25,2 | 12,0+12,0 | 0,6 |  | 680 | 450 | 17,8 | 4,30 |
| 25,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 26,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 27,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Для параметров Нагрузка на колесо и Масса крана указаны без учета веса электротали |

Для общепромышленного исполнения:

Параметры h* = 1180 мм, L1 = 766 мм, L2 = 572 мм, масса тали = 525кг, мощность эл. двигателей тали = 8,17 кВт, при комплектации крана талью 5 MT525 H10 V8 2/1 S N 21 20 с высотой подъема – 10 м производства PODEM CRANE AD (Болгария).

Для взрывозащищённого исполнения:

Параметры h* = 1368 мм, L1 = 900 мм, L2 = 495 мм, масса тали = 605 кг, мощность эл. двигателей тали = 8,55 кВт, при комплектации крана талью VHVAT4511TPE206S EX K с высотой подъема – 6,5 м производства ELMOT AD (Болгария).

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях (.

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.

| Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| Полная длина, м |  |
| Длина пролета, м |  |
| Пролетная балка (при длине более 13,5 м) поставляется | ( в разрезанном виде для отгрузки «в габарите». ( в неразрезанном виде (цельном) |
| Высота подъема (от пола до крюка тали), м | ( 6 (9 (12 ( 18 (24 (30 (36 ( Иное___ |
| Группа классификации режима работы крана по ИСО 4301/1 | ( А3 ( Иное ________ |
| Группа классификации режима работы механизмов крана по ИСО 4301/1 | (М3 ( М4 (М5 (М6 (М7 (Иное _________ |
| Исполнение крана | (Общепромышленное (Пожаробезопасное -класс пожаробезопасности зоны (ПI ( ПII (ПIIA (ПIII (Взрывозащищенное -категория смеси (IIA ( IIB ( IIC –группа смеси по температуре воспламенения (Т1 ( Т2 (Т3 (Т4 (Т5 (_______ |
| Категория размещения крана | ( У1 (на улице) ( У2 (под навесом) ( У3 (в помещении) (_______ |
| Температура эксплуатации крана | ( от -100С до +400С ( от -200С до +400С ( от -400С до +400С ( _______ |
| Скорость подъема м/мин. | (8 м/мин ( Иное________ |
| Скорость передвижения крана м/мин. | ( 20 м/мин ( Иное________ |
| Скорость передвижения тали м/мин | ( 20 м/мин ( Иное________ |
| Род тока и напряжение силовой цепи | ( 3ф, 50 Гц, 380 В ( Иное________ |
| Управление краном | ( с пола ( по радиоканалу |
| Страна производитель тали | ( Россия (Болгария (Германия |
| Тип токоподвода питания к крану | ( Кабельный токоподвод на С-профиле (Кабельный токоподвод на струне (канате) (Троллейный токоподвод (Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) |
| Длина пути катания крана | ____________________м |
| Тип используемого двутавра | ( 24М ( 30М ( 36М ( 45М (Иное________ |
| Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию |
| ( Тормоз на передвижение крана | ( Регистратор параметров крана (только при комплектации электрической талью) |
| ( Концевые выключатели на передвижение крана | ( Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» |
| ( Оптические датчики сближения крана с соседним или с препятствием | ( Звуковая и световая сигнализация на передвижение |
| ( Концевые выключатели на передвижение тали | ( Радиоуправление |
| ( Ограничитель грузоподъемности | ( Уменьшенная строительная высота тали - _____ мм (При установке крана в стеснённом помещении (зажатых габаритах)) |
| ( Частотное регулирование передвижения крана | ( Защита двигателя подъема от перегрева |
| ( Частотное регулирование подъема/опускания тали ИЛИ ( Две скорости на подъем/опускание тали, м/с___ | ( Частотное регулирование передвижения тали ИЛИ ( Две скорости на передвижение тали, м/с_____ |
| Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали: |
| Количество заказываемых кранов________ | ( Необходимость доставки |
| Адрес доставки: | ( Необходимость монтажа |
| Наименование Вашей организации |  |
| ФИО и Должность заполнившего опросный лист |  |
| Контакты | Тел./факс |  |
|  | E-mail |  |
| Опросный лист заполнил /подпись/ | Дата заполнения |
| Ответственный менеджер /подпись/ | Дата приема опросного листа |