| г/п. | Технические характеристики и размеры крана | Нагрузка на колесо | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | Lпр | Lk | B | А | H | не более |
| Т | м | мм | кН | т |
| 1,0 | 16,2-16,8-17,4 | 7,5+7,5 | 0,6-0,9-1,2 | 1,43 | 600 | 376 | 4,0 | 1,66 |
|  | 19,2-19,8-20,4-21,0 | 9,0+9,0 | 0,6-0,9-1,2-1,5 |  |  |  | 4,35 | 1,25 |
|  | 22,2-22,8-23,4-24,0 | 10,5+10,5 | 0,6-0,9-1,2-1,5 |  |  |  | 4,45 | 1,81 |
|  | 25,2-25,8-26,4-27,0 | 12,0+12,0 |  | 1,68 |  |  | 4,80 | 2,18 |
| 2,0 | 16,2-16,8-17,4 | 7,5+7,5 | 0,6-0,9-1,2 | 1,43 | 600 | 435 | 7,10 | 1,70 |
|  | 19,2-19,8-20,4-21,0 | 9,0+9,0 | 0,6-0,9-1,2-1,5 |  |  |  | 7,40 | 2,08 |
|  | 22,2-22,8-23,4-24,0 | 10,5+10,5 |  |  |  |  | 7,55 | 2,28 |
|  | 25,2-25,8-26,4-27,0 | 12,0+12,0 |  | 1,68 |  |  | 7,70 | 2,46 |
| 3,2 | 16,2-16,8-17,4 | 7,5+7,5 | 0,6-0,9-1,2 | 1,43 | 600 | 525 | 10,9 | 1,99 |
|  | 19,2-19,8-20,4-21,0 | 9,0+9,0 | 0,6-0,9-1,2-1,5 |  |  |  | 11,4 | 2,66 |
|  | 22,2-22,8-23,4-24,0 | 10,5+10,5 |  |  |  | 680 | 11,6 | 2,85 |
|  | 25,2-25,8-26,4-27,0 | 12,0+12,0 |  | 1,68 |  |  | 11,8 | 3,1 |
| 5,0 | 16,2-16,8-17,4 | 7,5+7,5 | 0,6-0,9-1,2 | 2,096 | 900 | 525 | 16,8 | 3,675 |
|  | 19,2-19,8-20,4-21,0 | 9,0+9,0 | 0,6-0,9-1,2-1,5 |  |  |  | 17,2 | 4,165 |
|  | 22,2-22,8-23,4-24,0 | 10,5+10,5 |  |  |  |  | 17,4 | 4,405 |
|  | 25,2-25,8-26,4-27,0 | 12,0+12,0 |  |  |  | 680 | 17,8 | 4,905 |
| 10 | 16,2-16,8-17,4 | 7,5+7,5 | 0,6-0,9-1,2 | 3,24 | 900 | 900 | 4,3 | 18,25 |
|  | 19,2-19,8-20,4-21,0 | 9,0+9,0 | 0,6-0,9-1,2-1,5 |  |  |  | 5,8 | 21,85 |
|  | 22,2-22,8-23,4-24,0 | 10,5+10,5 |  |  |  | 1100 | 6,5 | 24,85 |
|  | 25,2-25,8-26,4-27,0 | 12,0+12,0 |  |  |  |  | 7,1 | 27,85 |

Массовые характеристики указаны для кранов оснащенных болгарскими тельферами PODEM CRANE AD или ELMOT AD с высотой подъема 6м.

Примечание: Технические характеристики кранов грузоподъемностью свыше 10 т отправляются по запросу. Возможно изготовление кранов с пролетом, высотой подъема и грузоподъемностью отличающимися от указанных в таблице.