Рис. Общий вид крана:  1-балка пролетная; 2-балка концевая жесткая;

3-балка концевая подвижная; 4-таль электрическая.

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях (.

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.

| Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| Полная длина, м |  |
| Длина пролета, м |  |
| Длина консолей | (Левая_______ ( Правая_______ |
| Пролетная балка (при длине более 13,5 м) поставляется | ( в разрезанном виде для отгрузки «в габарите». ( в неразрезанном виде (цельном) |
| Высота подъема (от пола до крюка тали), м | ( |
| Группа классификации режима работы крана по ИСО 4301/1 | ( А3 (А4 (А5 ( А6 (А7 ( Иное ________ |
| Группа классификации режима работы механизмов крана по ИСО 4301/1 | (М3 ( М4 (М5 (М6 (М7 (Иное _________ |
| Исполнение крана | (Общепромышленное (Пожаробезопасное -класс пожаробезопасности зоны (ПI ( ПII (ПIIA (ПIII (Взрывозащищенное -категория смеси (IIA ( IIB ( IIC –группа смеси по температуре воспламенения (Т3 от +2000С до +3000С ( Т4 от +1350С до +2000С (Т5 от +1000С до +1350С (_______ |
| Категория размещения крана | ( У1 (на улице) ( У2 (под навесом) ( У3 (в помещении) (_______ |
| Температура эксплуатации крана | ( от -100С до +400С ( от -200С до +400С ( от -400С до +400С ( _______ |
| Скорость подъема м/мин. | ( 4 м/мин или (8 м/мин ( Иное________ |
| Скорость передвижения крана м/мин. | ( 20 м/мин ( Иное________ |
| Скорость передвижения тали м/мин | ( 20 м/мин ( Иное________ |
| Управление краном | ( с подвесного пульта ( дублирующее управление |
| Страна производитель тали | ( Россия (Болгария (Германия |
| Тип токоподвода питания к крану | ( Кабельный токоподвод на С-профиле (Кабельный токоподвод на струне (канате) (Троллейный токоподвод (Без токоподвода (токоподвод организовывает Заказчик) |
| Длина пути катания крана | ____________________м |
| Напряжение управления | ( 42В ( 24В (_______ |
| Тип используемого двутавра | ( 45М (Иное________ |
| Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию |
| ( Тормоз на передвижение крана | ( Регистратор параметров крана (только при комплектации электрической талью) |
| ( Концевые выключатели на передвижение крана | ( Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» |
| ( Оптические датчики сближения крана с соседним или с препятствием | ( Звуковая и световая сигнализация на передвижение |
| ( Концевые выключатели на передвижение тали | ( Радиоуправление |
| ( Ограничитель грузоподъемности | ( Уменьшенная строительная высота тали - _____ мм (При установке крана в стеснённом помещении (зажатых габаритах)) |
| ( Частотное регулирование передвижения крана | ( Защита двигателя подъема от перегрева |
| ( Частотное регулирование подъема/опускания тали ИЛИ ( Две скорости на подъем/опускание тали, м/с___ | ( Частотное регулирование передвижения тали ИЛИ ( Две скорости на передвижение тали, м/с_____ |
| Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали: |
| Количество заказываемых кранов________ | ( Необходимость доставки |
| Адрес доставки: | ( Необходимость монтажа |
| Наименование Вашей организации |  |
| ФИО и Должность заполнившего опросный лист |  |
| Контакты | Тел./факс |  |
|  | E-mail |  |
| Опросный лист заполнил /подпись/ | Дата заполнения |
| Ответственный менеджер /подпись/ | Дата приема опросного листа |