- Рисунок не определяет конструкцию крана

- Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом

| Г/п, т | Пролет Lк, м | Расстояние до оси тягового колеса С, мм | h, мм | Н 1, мм | h1, мм | l, мм | l1, мм | B, мм | Ak,мм | Нагрузка на путь от колеса, кН | Масса крана с талью, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не более |
| 10 | 4,5 | 2000 | 310 | 518 | 476 | 165 | 600 | 2436 | 1800 | 41,02 | 1,024 |
|  | 7,5 | 5000 | 150 | 650 | 1000 | 180 | 650 |  |  | 41,27 | 1,61 |
|  | 10,5 |  |  | 622 |  |  |  |  |  | 41,90 | 2,06 |
|  | 13,5 |  | -30 | 680 | 1010 |  |  | 2620 | 2100 | 45,76 | 2,53 |
|  | 16,5 |  | -80 | 730 | 1060 |  |  |  |  | 46,30 | 2,84 |

По заказу возможно изготовление кранов с нестандартным пролетом, консолями и расстоянием до оси тягового колеса.

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях (.

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.

| Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| Длина пролета, м |  |
| Пролетная балка (при длине более 13,5 м) поставляется | ( в разрезанном виде ( в неразрезанном виде (цельном) |
| Высота подъема (от пола до крюка тали), м | ( 3 (6 ( 9 (12 (________ |
| Группа классификации режима работы крана по ИСО 4301/1 | ( А1 ( Иное ________ |
| Группа классификации режима работы механизмов крана по ИСО 4301/1 | (М1 (Иное _________ |
| Исполнение крана | (Общепромышленное (Пожаробезопасное -класс пожаробезопасности зоны (ПI ( ПII (ПIIA (ПIII (Взрывозащищенное -категория смеси (IIA ( IIB ( IIC –группа смеси по температуре воспламенения (Т1 более +4500С (Т2 от +3000С до +4500С (Т3 от +2000С до +3000С (_______ |
| Категория размещения крана | ( У1 (на улице) ( У2 (под навесом) ( У3 (в помещении) (_______ |
| Температура эксплуатации крана | ( -200С…+400С ( -400С…+400С ( -600С…+400С |
| Тяговое усилие передвижения крана | 250 Н |
| Тяговое усилие подъема | 470 Н |
| Тяговое усилие передвижения тали | 250 Н |
| Тип использования рельса | Квадрат 50Х50 ГОСТ 2591, Рельс Р24 ГОСТ 6368 |
| Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию |
| ( Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» | ( Уменьшенная строительная высота тали - _____ мм (При установке крана в стеснённом помещении (зажатых габаритах)) |
| Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали: |
| Количество заказываемых кранов________ | ( Необходимость доставки |
| Адрес доставки: | ( Необходимость монтажа |
| Наименование Вашей организации |  |
| ФИО и Должность заполнившего опросный лист |  |
| Контакты | Тел./факс |  |
|  | E-mail |  |
| Опросный лист заполнил /подпись/ | Дата заполнения |
| Ответственный менеджер /подпись/ | Дата приема опросного листа |