- Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом

| Г/п, т | Полная Длина L, м | Пролет Lпр, м | Длина консолей Lk, м | Расстояние до оси тягового колеса С, мм | h, мм | Н, мм | l, мм | B, мм | A,мм | Нагрузка на путь от колеса, кН | Масса крана с талью, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | не более |
| 2,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1950 | 290 | 706 | 175 | 1095 | 850 | 2,36 | 204 |
|  | 4,8-5,4 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 | 237 |
|  | 5,1-5,7 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 244 |
|  | 6,6-7,2 | 6,0 |  | 4950 | 330 | 746 |  |  |  | 2,57 | 404 |
|  | 8,1-8,7-9,3 | 7,5 | 0,3-0,6-0,9 |  |  |  |  |  |  | 2,66 | 486 |
|  | 10,2-10,8-11,4 | 9,0 | 0,6-0,9-1,2 |  | 390 | 806 |  |  |  | 2,89 | 708 |

По заказу возможно изготовление кранов с нестандартным пролетом, консолями и расстоянием до оси тягового колеса.

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях (.

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.

| Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| Полная длина, м |  |
| Длина пролета, м |  |
| Длина консолей | (Левая_______ ( Правая_______ |
| Пролетная балка (при длине более 13,5 м) поставляется | ( в разрезанном виде ( в неразрезанном виде (цельном) |
| Высота подъема (от пола до крюка тали), м | ( 3 (6 ( 9 (12 (________ |
| Группа классификации режима работы крана по ИСО 4301/1 | ( А1 ( Иное ________ |
| Группа классификации режима работы механизмов крана по ИСО 4301/1 | (М1 (Иное _________ |
| Исполнение крана | (Общепромышленное (Пожаробезопасное -класс пожаробезопасности зоны (ПI ( ПII (ПIIA (ПIII (Взрывозащищенное -категория смеси (IIA ( IIB ( IIC –группа смеси по температуре воспламенения (Т1 более +4500С (Т2 от +3000С до +4500С (Т3 от +2000С до +3000С (_______ |
| Категория размещения крана | ( У1 (на улице) ( У2 (под навесом) ( У3 (в помещении) (_______ |
| Температура эксплуатации крана | ( -200С…+400С ( -400С…+400С ( -600С…+400С |
| Тяговое усилие передвижения крана | 120 Н |
| Тяговое усилие подъема | 320 Н |
| Тяговое усилие передвижения тали | 145 Н |
| Тип использования рельса /двутавра (для подвесного однопролетного и двухпролетного) | ( 18М ( 24М ( 30М ( 36М по ГОСТ 19425 ( 18 ( 20 ( 22 ( 24 ( 27 по ГОСТ 8239 |
| Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию |
| ( Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» | ( Уменьшенная строительная высота тали - _____ мм (При установке крана в стеснённом помещении (зажатых габаритах)) |
| Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали: |
| Количество заказываемых кранов________ | ( Необходимость доставки |
| Адрес доставки: | ( Необходимость монтажа |
| Наименование Вашей организации |  |
| ФИО и Должность заполнившего опросный лист |  |
| Контакты | Тел./факс |  |
|  | E-mail |  |
| Опросный лист заполнил /подпись/ | Дата заполнения |
| Ответственный менеджер /подпись/ | Дата приема опросного листа |