- Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом

| Г/п, т | Полная Длина L, м | Пролет Lпр, м | Длина консолей Lk, м | Расстояние до оси тягового колеса С, мм | h, мм | Н, мм | l, мм | A, мм | B,мм | Нагрузка на путь от колеса, кН | Масса крана с талью, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | не более |
| 8,0 | 3,6 | 3,0 | 0,3 | 1950 | 495 | 1308 | 290 | 1070 | 1450 | 5,38 | 850 |
|  | 4,8 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  | 5,47 | 922 |
|  | 5,1 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5,48 | 940 |
|  | 6,6 | 6,0 |  | 4950 | 585 | 1398 |  |  |  | 5,54 | 1030 |
|  | 8,1-8,7 | 7,5 | 0,3-0,6 |  |  |  |  |  |  | 5,64 | 1198 |
|  | 9,6-10,2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,72 | 1318 |

По заказу возможно изготовление кранов с нестандартным пролетом, консолями и расстоянием до оси тягового колеса.

В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях (.

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана.

| Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| Полная длина, м |  |
| Длина пролета, м |  |
| Длина консолей | (Левая_______ ( Правая_______ |
| Пролетная балка (при длине более 13,5 м) поставляется | ( в разрезанном виде ( в неразрезанном виде (цельном) |
| Высота подъема (от пола до крюка тали), м | ( 3 (6 ( 9 (12 (________ |
| Группа классификации режима работы крана по ИСО 4301/1 | ( А1 ( Иное ________ |
| Группа классификации режима работы механизмов крана по ИСО 4301/1 | (М1 (Иное _________ |
| Исполнение крана | (Общепромышленное (Пожаробезопасное -класс пожаробезопасности зоны (ПI ( ПII (ПIIA (ПIII (Взрывозащищенное -категория смеси (IIA ( IIB ( IIC –группа смеси по температуре воспламенения (Т1 более +4500С (Т2 от +3000С до +4500С (Т3 от +2000С до +3000С (_______ |
| Категория размещения крана | ( У1 (на улице) ( У2 (под навесом) ( У3 (в помещении) (_______ |
| Температура эксплуатации крана | ( -200С…+400С ( -400С…+400С ( -600С…+400С |
| Тяговое усилие передвижения крана | 220 Н |
| Тяговое усилие подъема | 470 Н |
| Тяговое усилие передвижения тали | 250 Н |
| Тип использования рельса /двутавра (для подвесного однопролетного и двухпролетного) | ( 30М ( 36М ( 45М по ГОСТ 19425 |
| Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию |
| ( Навес для стоянки тали при исполнении «На улице» | ( Уменьшенная строительная высота тали - _____ мм (При установке крана в стеснённом помещении (зажатых габаритах)) |
| Дополнительные требования и опции к мостовому крану и тали: |
| Количество заказываемых кранов________ | ( Необходимость доставки |
| Адрес доставки: | ( Необходимость монтажа |
| Наименование Вашей организации |  |
| ФИО и Должность заполнившего опросный лист |  |
| Контакты | Тел./факс |  |
|  | E-mail |  |
| Опросный лист заполнил /подпись/ | Дата заполнения |
| Ответственный менеджер /подпись/ | Дата приема опросного листа |