| полиспаст 2/1 | размеры, мм |
| --- | --- |
| высота подъема,м | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | e | d |
|  | 8 | 12 | 8/2 | 12/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L1,мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 280 | 11532 12783 | 24 | 173 | 130…300 | 98 | 340 4044 | 575 6911 | 71 | 255 | 1650 18403 | 187 | 455 | 156 3403 | Ø160 | 44 861 | 18 |
| 12 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 330 | 11532 12783 |  | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 430 | 11532 12783 |  | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 530 | 11852 13103 |  | 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 630 | 13852 15103 |  | 523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2236 | 2236 | 2236 | 2236 | 730 | 15852 17103 |  | 623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 | 880 | 18852 20103 |  | 773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2746 | 2746 | 2746 | 2746 | 985 | 20852 22203 |  | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 1095 | 23152 24403 |  | 988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 1203 | 25302 26553 |  | 1096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 3396 | 3396 | 3396 | 3396 | 1310 | 27452 28703 |  | 1203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 | 1418 | 29602 30853 |  | 1311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 - Со встроенным ограничителем грузоподъемности «НОТ»

2- Исполнение с двумя тележками

3- Исполнение с двумя шарнирными тележками

4- Исполнение с дополнительным редуктором для тележки

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях (.

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.

| Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| Высота подъема, м | (9 (12 (18 (24 (30 (36 (42 (48 (54 (60 (66 (72 (_______ |
| Скорость подъема/опускания, м/мин. | (8 (12 (8/2 (12/2 (_______ |
| Скорость передвижения, м/мин. | ( 20 ( 32 ( 20/6 ( 32/10 (_______ |
| Ширина поверхности катания, мм. | ( 90 ( 110 ( 130 ( 150 (_______ |
| Тип подвесного пути по ГОСТ 19425 | ( 18М ( 24М ( 30М (36М (45М (_______ |
| Группа классификации режима работы механизмов тали по ИСО 4301/1 | (М4 (М5 (М6 (_______ |
| Исполнение тали | (Общепромышленное (Пожаробезопасное -класс пожаробезопасности зоны (ПI ( ПII (ПIIA (ПIII |
| Категория размещения тали | ( У1 (на улице) ( У2 (под навесом) ( У3 (в помещении) (_______ |
| Температура эксплуатации тали | ( от -100С до +400С ( от -200С до +400С ( от -400С до +400С ( _______ |
| Степень защиты | ( IP 54 ( IP 55 ( _______ |
| Управление электроталью | ( с подвесного пульта ( дублирующее управление |
| Напряжение управления | ( 42В ( 24В (_______ |
| Тормоз на передвижение тали | ( Да ( Нет |
| Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию |
| ( Ограничитель грузоподъемности | ( Радиоуправление |
| ( Защита двигателя подъема от перегрева | ( Уменьшенная строительная высота - ________ мм |
| ( Частотное регулирование подъема/опускания тали ИЛИ ( Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, м/с___ | ( Частотное регулирование передвижения тали ИЛИ ( Наличие двух скоростей на передвижение тали, м/с_____ |
| ( Концевые выключатели на передвижение тали | ( Крановое исполнение |
| Дополнительные требования и опции к тали: |
| Количество заказываемых талей________ | ( Необходимость доставки |
| Адрес доставки: | ( Необходимость монтажа |
| Наименование Вашей организации |  |
| ФИО и Должность заполнившего опросный лист |  |
| Контакты | Тел./факс |  |
|  | E-mail |  |
| Опросный лист заполнил /подпись/ | Дата заполнения |
| Ответственный менеджер /подпись/ | Дата приема опросного листа |