| полиспаст 2/1 | размеры, мм |
| --- | --- |
| высота подъема,м | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | В5 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | e | d |
|  | 3.4 | 5 | 3,4/0,8 | 5/0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L1,мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,5 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 394 | 12402,3 | 42 | 242 | 130/1503…300 | 376 4404 | 376 4404 | 640 7561 | 71 | 270 | 19202 20603 | 232 | 535 | 2922 4253 | Ø210 | 53 1171 | 24 |
| 14 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 444 | 13402,3 |  | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 549 | 15502,3 |  | 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 654 | 17602,3 |  | 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,5 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 759 | 19702,3 |  | 607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 864 | 21802,3 |  | 712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 969 | 23902,3 |  | 817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 - Исполнение с ОГП

2 - Исполнение с двумя тележками

3 - Исполнение с двумя шарнирными тележками

4 - Исполнение с  дополнительным редуктором для тележки

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях (.

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали

| Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| Высота подъема, м | (11,5 (14 (19 (24 (29,5 (35 (40 (_______ |
| Скорость подъема/опускания, м/мин. | (3,4 (5 (3,4/0,8 (5/0,8 (_______ |
| Скорость передвижения, м/мин. | ( 20 ( 32 ( 20/6 ( 32/10 (_______ |
| Ширина поверхности катания, мм. | ( 150 (_______ |
| Тип подвесного пути по ГОСТ 19425 | (45М (_______ |
| Группа классификации режима работы механизмов тали по ИСО 4301/1 | (М4 (М5 (М6 (_______ |
| Исполнение тали | Взрывозащищенное -категория смеси (IIA ( IIB (IIC – группа смеси по температуре воспламенения (Т3-от +2000С до +3000С ( Т4-от +1350С до +2000С (Т5-от +1000С до +1350С (_______ |
| Категория размещения тали | ( У1 (на улице) ( У2 (под навесом) ( У3 (в помещении) (_______ |
| Температура эксплуатации тали | ( от -100С до +400С ( от -200С до +400С ( от -400С до +400С ( _______ |
| Степень защиты | ( IP 54 ( IP 55 ( _______ |
| Управление электроталью | ( с подвесного пульта ( дублирующее управление |
| Напряжение управления | ( 42В ( 24В (_______ |
| Тормоз на передвижение тали | ( Да ( Нет |
| Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию |
| ( Ограничитель грузоподъемности | ( Радиоуправление |
| ( Защита двигателя подъема от перегрева | ( Уменьшенная строительная высота - ________ мм |
| ( Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, м/с___ | ( Наличие двух скоростей на передвижение тали, м/с_____ |
| ( Концевые выключатели на передвижение тали | ( Крановое исполнение |
| Дополнительные требования и опции к тали: |
| Количество заказываемых талей________ | ( Необходимость доставки |
| Адрес доставки: | ( Необходимость монтажа |
| Наименование Вашей организации |  |
| ФИО и Должность заполнившего опросный лист |  |
| Контакты | Тел./факс |  |
|  | E-mail |  |
| Опросный лист заполнил /подпись/ | Дата заполнения |
| Ответственный менеджер /подпись/ | Дата приема опросного листа |