| полиспаст 2/1 | размеры, мм |
| --- | --- |
| высота подъема,м | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | В5 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | e | d |
|  | 5 | 8 | 5/1,2 | 8/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L1,мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | 1132 | 1132 | 1210 | 1210 | 219 | 450 | 5 | 132 | 130…300 | 151 | 336 364 4284 | 380 4711 | 40 | 175 | 1050 | 154 | 355 | 147 | Ø125 | 23 561 | 10 |
| 11,5 | 1232 | 1232 | 1310 | 1310 | 269 | 450 |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1342 | 1342 | 1420 | 1420 | 324 | 450 |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1562 | 1562 | 1640 | 1640 | 434 | 9752 11513 |  | 347 |  | 336 364 4284 |  |  |  |  | 1050 11903 |  |  | 147 2863 |  |  |  |
| 29 | 1782 | 1782 | 1860 | 1860 | 544 | 11952 13713 |  | 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2002 | 2002 | 2080 | 2080 | 654 | 14152 15913 |  | 567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2222 | 2222 | 2300 | 2300 | 764 | 16352 18113 |  | 677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2442 | 2442 | 2520 | 2520 | 874 | 18552 20313 |  | 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 - Исполнение с ОГП

2 - Исполнение с двумя тележками

3 - Исполнение с двумя шарнирными тележками

4 - Исполнение с дополнительным редуктором для тележки

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях (.

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали

| Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| Высота подъема, м | (8,5 (11,5 (15 (22… (29 (36 (43 (50 (_______ |
| Скорость подъема/опускания, м/мин. | (5 (8 (5/1,2 (8/1,2 (_______ |
| Скорость передвижения, м/мин. | ( 20 ( 32 ( 20/6 ( 32/10 (_______ |
| Ширина поверхности катания, мм. | ( 90 ( 110 ( 130 ( 150 (_______ |
| Тип подвесного пути по ГОСТ 19425 | ( 18М ( 24М ( 30М (36М (45М (_______ |
| Группа классификации режима работы механизмов тали по ИСО 4301/1 | (М4 (М5 (М6 (_______ |
| Исполнение тали | Взрывозащищенное -категория смеси (IIA ( IIB (IIC – группа смеси по температуре воспламенения (Т3-от +2000С до +3000С ( Т4-от +1350С до +2000С (Т5-от +1000С до +1350С (_______ |
| Категория размещения тали | ( У1 (на улице) ( У2 (под навесом) ( У3 (в помещении) (_______ |
| Температура эксплуатации тали | ( от -100С до +400С ( от -200С до +400С ( от -400С до +400С ( _______ |
| Степень защиты | ( IP 54 ( IP 55 ( _______ |
| Управление электроталью | ( с подвесного пульта ( дублирующее управление |
| Напряжение управления | ( 42В ( 24В (_______ |
| Тормоз на передвижение тали | ( Да ( Нет |
| Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию |
| ( Ограничитель грузоподъемности | ( Радиоуправление |
| ( Защита двигателя подъема от перегрева | ( Уменьшенная строительная высота - ________ мм |
| ( Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, м/с___ | ( Наличие двух скоростей на передвижение тали, м/с_____ |
| ( Концевые выключатели на передвижение тали | ( Крановое исполнение |
| Дополнительные требования и опции к тали: |
| Количество заказываемых талей________ | ( Необходимость доставки |
| Адрес доставки: | ( Необходимость монтажа |
| Наименование Вашей организации |  |
| ФИО и Должность заполнившего опросный лист |  |
| Контакты | Тел./факс |  |
|  | E-mail |  |
| Опросный лист заполнил /подпись/ | Дата заполнения |
| Ответственный менеджер /подпись/ | Дата приема опросного листа |