| полиспаст 2/1 | размеры, мм |
| --- | --- |
| высота подъема,м | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | В5 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | e | d |
|  | 8 | 12 | 8/2 | 12/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L1,мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,5 | 1162 | - | - | - | 219 | 450 | 5 | 132 | 130…300 | 151 | 336 364 4284 | 380 4711 | 45 | 175 | 1120 | 154 | 355 | 147 | Ø125 | 23 561 | 12 |
| 10 | 1262 | - | - | - | 269 | 450 |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1372 | - | - | - | 324 | 450 |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1592 | - | - | - | 434 | 9752 11513 |  | 347 |  | 336 364 4284 |  |  |  |  | 1120 12603 |  |  | 147 2863 |  |  |  |
| 25 | 1812 | - | - | - | 544 | 11952 13713 |  | 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2032 | - | - | - | 654 | 14152 15913 |  | 567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2252 | - | - | - | 764 | 16352 18113 |  | 677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2472 | - | - | - | 874 | 18552 20313 |  | 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2692 | - | - | - | 984 | 20752 22513 |  | 897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 - Исполнение с ОГП

2 - Исполнение с двумя тележками

3 - Исполнение с двумя шарнирными тележками

4 - Исполнение с приставкой к монорельсовой тележке

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях (.

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали

| Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| Высота подъема, м | (7,5 (10 (13 (19… (25 (31 (37 (43 (49 (_______ |
| Скорость подъема/опускания, м/мин. | (8 (_______ |
| Скорость передвижения, м/мин. | ( 20 ( 32 ( 20/6 ( 32/10 (_______ |
| Ширина поверхности катания, мм. | ( 130 ( 150 (_______ |
| Тип подвесного пути по ГОСТ 19425 | ( 30М (36М (45М (_______ |
| Группа классификации режима работы механизмов тали по ИСО 4301/1 | (М4 (М5 (М6 (_______ |
| Исполнение тали | Взрывозащищенное -категория смеси (IIA ( IIB (IIC – группа смеси по температуре воспламенения (Т3-от +2000С до +3000С ( Т4-от +1350С до +2000С (Т5-от +1000С до +1350С (_______ |
| Категория размещения тали | ( У1 (на улице) ( У2 (под навесом) ( У3 (в помещении) (_______ |
| Температура эксплуатации тали | ( от -100С до +400С ( от -200С до +400С ( от -400С до +400С ( _______ |
| Степень защиты | ( IP 54 ( IP 55 ( _______ |
| Управление электроталью | ( с подвесного пульта ( дублирующее управление |
| Напряжение управления | ( 42В ( 24В (_______ |
| Тормоз на передвижение тали | ( Да ( Нет |
| Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию |
| ( Ограничитель грузоподъемности | ( Радиоуправление |
| ( Защита двигателя подъема от перегрева | ( Уменьшенная строительная высота - ________ мм |
| ( Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, м/с___ | ( Наличие двух скоростей на передвижение тали, м/с_____ |
| ( Концевые выключатели на передвижение тали | ( Крановое исполнение |
| Дополнительные требования и опции к тали: |
| Количество заказываемых талей________ | ( Необходимость доставки |
| Адрес доставки: | ( Необходимость монтажа |
| Наименование Вашей организации |  |
| ФИО и Должность заполнившего опросный лист |  |
| Контакты | Тел./факс |  |
|  | E-mail |  |
| Опросный лист заполнил /подпись/ | Дата заполнения |
| Ответственный менеджер /подпись/ | Дата приема опросного листа |