| полиспаст 4/1 | размеры, мм |
| --- | --- |
| высота подъема,м | Скорость подъема, м/мин | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D | e | d |
|  | 4 | 6 | 4/1 | 6/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L1,мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,5 | 1372 | - | - | - | 324 | 845 | 84 | 38 | 130…300 | 1306 | 508 | 587 | 56 | 635 | 260 | 350 | 288 | 33 | 150 | 58 | 12 |
| 9,5 | 1592 | - | - | - | 434 | 1065 | 194 | -18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,5 | 1812 | - | - | - | 544 | 1285 | 304 | -72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях (.

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали

| Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| Высота подъема, м | (6,5 (9,5 (12,5 (_______ |
| Скорость подъема/опускания, м/мин. | (4 (6 (4/1 (6/1 (_______ |
| Скорость передвижения, м/мин. | ( 20 ( 32 ( 20/6 ( 32/10 (_______ |
| Ширина поверхности катания, мм. | ( 150 (_______ |
| Тип подвесного пути по ГОСТ 19425 | (45М (_______ |
| Группа классификации режима работы механизмов тали по ИСО 4301/1 | (М4 (М5 (М6 (_______ |
| Исполнение тали | Взрывозащищенное -категория смеси (IIA ( IIB (IIC – группа смеси по температуре воспламенения (Т3-от +2000С до +3000С ( Т4-от +1350С до +2000С (Т5-от +1000С до +1350С (_______ |
| Категория размещения тали | ( У1 (на улице) ( У2 (под навесом) ( У3 (в помещении) (_______ |
| Температура эксплуатации тали | ( от -100С до +400С ( от -200С до +400С ( от -400С до +400С ( _______ |
| Степень защиты | ( IP 54 ( IP 55 ( _______ |
| Управление электроталью | ( с подвесного пульта ( дублирующее управление |
| Напряжение управления | ( 42В ( 24В (_______ |
| Тормоз на передвижение тали | ( Да ( Нет |
| Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию |
| ( Ограничитель грузоподъемности | ( Радиоуправление |
| ( Защита двигателя подъема от перегрева | ( Крановое исполнение |
| ( Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, м/с___ | ( Наличие двух скоростей на передвижение тали, м/с_____ |
| ( Концевые выключатели на передвижение тали |  |
| Дополнительные требования и опции к тали: |
| Количество заказываемых талей________ | ( Необходимость доставки |
| Адрес доставки: | ( Необходимость монтажа |
| Наименование Вашей организации |  |
| ФИО и Должность заполнившего опросный лист |  |
| Контакты | Тел./факс |  |
|  | E-mail |  |
| Опросный лист заполнил /подпись/ | Дата заполнения |
| Ответственный менеджер /подпись/ | Дата приема опросного листа |