Рисунок 1.                                                                                                                             Рисунок 2.

- Рисунок не определяет конструкцию тали

- Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом

| г/п, т. | высота подъема (м) | канат | Рис. | C | H | a | b (b2, рис.2) | k | d | e | m | n | o | p | q | r | s | t | u (V1) | v (V1) | z (V1) | u (V2) | v (V2) | z (V2) | вес (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | ø 7 | 1 | 500 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 53 | 45 | 48 | 84 | 395 | 91 | 61 | 200 | 218 | 376 | 220 | 150 | 376 | 220 | 150 | 150 |
|  | 14 | ø 7 | 1 | 500 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 53 | 45 | 48 | 84 | 520 | 154 | 61 | 200 | 218 | 376 | 220 | 150 | 376 | 220 | 150 | 160 |
|  | 20 | ø 7 | 1 | 500 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 53 | 45 | 48 | 84 | 700 | 244 | 61 | 200 | 218 | 376 | 220 | 150 | 376 | 220 | 150 | 180 |
| 1,6 | 10 | ø 7 | 1 | 600 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 53 | 45 | 48 | 84 | 395 | 91 | 61 | 200 | 218 | 376 | 220 | 150 | 483 | 257 | 181 | 170 |
|  | 14 | ø 7 | 1 | 600 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 53 | 45 | 48 | 84 | 520 | 154 | 61 | 200 | 218 | 376 | 220 | 150 | 483 | 257 | 181 | 187 |
|  | 20 | ø 7 | 1 | 600 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 53 | 45 | 48 | 84 | 700 | 244 | 61 | 200 | 218 | 376 | 220 | 150 | 483 | 257 | 181 | 207 |
| 2,5 | 10 | ø 10 | 1 | 670 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 40 | 48 | 56 | 110 | 440 | 90 | 77 | 246 | 292 | 483 | 257 | 181 | 483 | 257 | 181 | 225 |
|  | 14 | ø 10 | 1 | 670 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 40 | 48 | 56 | 110 | 570 | 155 | 77 | 246 | 292 | 483 | 257 | 181 | 483 | 257 | 181 | 255 |
|  | 20 | ø 10 | 1 | 670 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 40 | 48 | 56 | 110 | 775 | 258 | 77 | 246 | 292 | 483 | 257 | 181 | 483 | 257 | 181 | 285 |
| 3,2 | 10 | ø 10 | 1 | 670 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 40 | 48 | 56 | 110 | 440 | 90 | 77 | 246 | 292 | 483 | 257 | 181 | 607 | 310 | 240 | 220 |
|  | 14 | ø 10 | 1 | 670 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 40 | 48 | 56 | 110 | 570 | 155 | 77 | 246 | 292 | 483 | 257 | 181 | 607 | 310 | 240 | 252 |
|  | 20 | ø 10 | 1 | 670 | 321 | 105 | 190 | 50 | 300 | 40 | 48 | 56 | 110 | 775 | 258 | 77 | 246 | 292 | 483 | 257 | 181 | 607 | 310 | 240 | 296 |
| 5 | 10 | ø 12 | 1 | 770 | 378 | 133 | 212 | 53 | 325 | 41 | 60 | 61 | 133 | 455 | 90 | 78 | 266 | 360 | 616 | 310 | 251 | 661 | 310 | 251 | 480 |
|  | 14 | ø 12 | 1 | 770 | 378 | 133 | 212 | 53 | 325 | 41 | 60 | 61 | 133 | 590 | 157 | 78 | 266 | 360 | 616 | 310 | 251 | 661 | 310 | 251 | 510 |
|  | 20 | ø 12 | 1 | 770 | 378 | 133 | 212 | 53 | 325 | 41 | 60 | 61 | 133 | 795 | 260 | 78 | 266 | 360 | 616 | 310 | 251 | 661 | 310 | 251 | 540 |
|  | 26 | ø 12 | 1 | 770 | 378 | 133 | 212 | 53 | 325 | 41 | 60 | 61 | 133 | 995 | 360 | 78 | 266 | 360 | 616 | 310 | 251 | 661 | 310 | 251 | 560 |
| 8 | 14 | ø 15 | 2 | 850 | 530 | 167.5 307.5 | 307.5 | 80.5 | 470 | 64 | 50 | 75 | 178 | 553 | 148 | 78 | 299 | 400 | 674 | 311 |  | 512 | 410 |  | 600 |
|  | 19 | ø 15 | 2 | 850 | 530 | 167.5 307.5 | 307.5 | 80.5 | 470 | 64 | 50 | 75 | 178 | 713 | 178 | 128 | 299 | 400 | 674 | 311 |  | 512 | 410 |  | 654 |
|  | 26 | ø 15 | 2 | 850 | 530 | 167.5 307.5 | 307.5 | 80.5 | 470 | 64 | 50 | 75 | 178 | 928 | 285 | 128 | 299 | 400 | 674 | 311 |  | 512 | 410 |  | 713 |
| 10 | 14 | ø 15 | 2 | 850 | 530 | 167,5 | 307,5 | 84,5 | 465 | 64 | 50 | 75 | 178 | 553 | 148 | 78 | 250 | 400 | 453 | 440 |  | 750 | 330 |  | 640 |
|  | 19 | ø 15 | 2 | 850 | 530 | 167,5 | 307,5 | 84,5 | 465 | 64 | 50 | 75 | 178 | 713 | 178 | 128 | 250 | 400 | 453 | 440 |  | 750 | 330 |  | 685 |
|  | 26 | ø 15 | 2 | 850 | 530 | 167,5 | 307,5 | 84,5 | 465 | 64 | 50 | 75 | 178 | 928 | 285 | 128 | 250 | 400 | 453 | 440 |  | 750 | 330 |  | 760 |
| 10 | 20 | ø 20 | 2 | 1030 624 | 624 | 200 | 340 | 92 | 515 | 66.5 | 55 | 90 | 210 | 840 | 228 | 118 | 314 | 400 | 517 | 470 |  | 523 | 470 |  | 1140 |
|  | 32 | ø 20 | 2 | 1030 | 624 | 200 | 340 | 92 | 515 | 66.5 | 55 | 90 | 210 | 1255 | 435 | 118 | 314 | 400 | 517 | 470 |  | 523 | 470 |  | 1280 |
| 25 | 20 | ø 30 | 2 | 1325 | 804 | 232.5 | 452.5 | 137.5 | 705 | 89 | 75 | 120 | 276.5 | 977 | 305 | 105 | 415 | 400 | 589 | 470 |  | 589 | 470 |  | 2350 |
|  | 24 | ø 30 | 2 | 1325 | 804 | 232.5 | 452.5 | 137.5 | 705 | 89 | 75 | 120 | 276.5 | 1162 | 400 | 100 | 415 | 400 | 589 | 470 |  | 589 | 470 |  | 2430 |
|  | 30 | ø 30 | 2 | 1325 | 804 | 232.5 | 452.5 | 137.5 | 705 | 89 | 75 | 120 | 276.5 | 1402 | 520 | 100 | 415 | 400 | 589 | 470 |  | 589 | 470 |  | 2690 |

В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях (.

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.

| Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| Высота подъема, м | (10 (14 (19 (20 (24 (20 (30 (_______ |
| Скорость подъема/опускания, м/мин. | (8 (8/2,6 (12 (12/4 (_______ |
| Группа классификации режима работы механизмов тали по ИСО 4301/1 | (М4 (М5 (М6 (_______ |
| Исполнение тали | (Общепромышленное (Пожаробезопасное -класс пожаробезопасности зоны (ПI ( ПII (ПIIA (ПIII |
| Категория размещения тали | ( У1 (на улице) ( У2 (под навесом) ( У3 (в помещении) (_______ |
| Температура эксплуатации тали | ( от -200С до +40 ( от -400С до +40 (_______ |
| Степень защиты | ( IP 54 ( IP 55 ( IP 65 |
| Управление электроталью | ( с подвесного пульта ( дублирующее управление |
| Питающее напряжение | (380В, 50 Гц, 3-х фазное (________________ |
| Грузоподъемность, т. | 1 | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 10,0 (ø 15) | 10,0 (ø 20) | 25,0 |
| Нагрузка на колесо не более, кН | (1,13 | (1,8 | (2,6 | (3,35 | (5,3 | (7,5 | (9,6 | (10,5 | (28 |
| мощность двигателя, кВт (для скорости 8 м/мин.) | (0,83 | (0,83 | (1,3 | (1,66 | (1,9 | (3,9 | (5 | (3 | (4 |
| Напряжение управления | ( 42В (24В (220В (____________ |
| Опции для тали, входящие в стандартную комплектацию |
| Крановое исполнение | Защита двигателя подъема от перегрева |
|  | ( Ограничитель грузоподъемности |
| Опции для тали, входящие в стандартную комплектацию |
| ( Ограничитель грузоподъемности | (Защита двигателя подъема от перегрева |
|  | ( Радиоуправление |
| Опции для тали не входящие в стандартную комплектацию |
| ( Частотное регулирование подъема/опускания телеги ИЛИ ( Наличие двух скоростей на подъем/опускание телеги, м/с_____ | ( Ручное растормаживание |
| ( Регистратор параметров | ( Весы (выносной дисплей) (+/- 5% от г/п) |
| Специальное Исполнение: (Химостойкое (Тропическое ______ (Иное______ |
| Дополнительные требования и опции к тали: |
| Количество заказываемых талей________ | ( Необходимость доставки |
| Адрес доставки: | ( Необходимость монтажа |
| Наименование Вашей организации |  |
| ФИО и Должность заполнившего опросный лист |  |
| Контакты | Тел./факс |  |
|  | E-mail |  |
| Опросный лист заполнил /подпись/ | Дата заполнения |
| Ответственный менеджер /подпись/ | Дата приема опросного листа |