Критерии выбора грузоподъёмного оборудования

I. Выбор режима работы крана

Одна из важнейших технических характеристик грузоподъемного оборудования - это режим работы, степень загруженности оборудования при которой возможно максимально эффективная эксплуатация  оборудования с сохранением начальных характеристик на весь планируемый срок эксплуатации.

Большая часть преждевременного износа грузоподъёмного оборудования и связанных с ним простоев и затрат, вызвано неправильным выбором группы классификации (режима) работы механизмов и кранов в целом. Желание будущих владельцев мостовых кранов сэкономить при покупке оборудования за счет снижения режима работы крана приводит к поломкам кранов, дополнительным тратам на ремонт крана, приобретении запасных частей и сокращением сроков эксплуатации. Необдуманный выбор без учета режима работы грузоподъёмного оборудования на практике приводит к негативным последствиям.

Непонимание владельцами грузоподъёмного оборудования, понятия "режима работы" ведет к тому, что купив кран легкого режима работы, эксплуатация ведётся 24 часа в сутки и 365 дней в году с практически номинальным грузом. Естественно, что результатом такой эксплуатации является претензии в адрес изготовителя крана по поводу бесконечных отказов грузоподъёмного оборудования.

Как правильно определить режим работы крана?

Режим работы крана - характеристика крана, учитывающая его использование по грузоподъемности и времени, а также число циклов работы.

В настоящее время группа классификации (режим работы) грузоподъемных кранов согласно стандарта ISO 4301/1 регламентируется одной из восьми групп (А1-А8), которые определяется в зависимости от сочетания класса использования (U0-U9) и режима нагружения (Q1 --Q4) крана.

Группа классификации определяется по таблице:

Класс использования (U0-U9) определяется количеством рабочих циклов совершенных краном за время нормативного срока службы крана, то есть зависит от времени когда кран находился в движении.

Цикл работы крана состоит из перемещения грузозахватного органа к грузу, подъема и перемещения груза, освобождения грузозахватного органа и возвращения его в исходное положение.

Количество циклов работы крана за срок его службы, рассчитывается по формуле рабочих циклов:

CT = Cс * Пдн * Tк,

где Сс – количество циклов работы крана в сутки;

Пдн – количество дней работы крана в году;

Tк – количество лет работы крана.

1. Режим нагружения крана характеризуется величиной коэффициента распределения нагрузок Кр, определяемого по формуле

где     Ci, — среднее число рабочих циклов с частным уровнем массы груза Р, ;

CT. — суммарное число рабочих циклов со всеми грузами:

Рi, — значения частных масс отдельных грузов (уровня нагрузки) при типичном применении крана;

Pmax — масса наибольшего груза (номинальный груз), который разрешается поднимать краном;

m = 3.

2. Группа классификации (режима) механизмов в целом определяется по табл. 2 в зависимости от класса использования механизма (TO—T9), характеризующегося общей продолжительностью использования механизма (в часах), и режима нагружения (L1—L4).

2.1. Режим нагружения механизма характеризуется величиной коэффициента распределения нагрузки Кm, определяемого по формуле

где ti, — средняя продолжительность использования механизма при частных уровнях нагрузки Рi ;

tT- — общая продолжительность при всех частных уровнях нагрузки:

Рi, — значения частных нагрузок (уровни нагрузок), характерных для применения данного механизма;

Pmax — значение наибольшей нагрузки, приложенной к механизму;

m = 3.

Пример:

Кран грузоподъемностью 10 тонн работает на участке разгрузки листового материала - стали 260 дней в году. Среднее число циклов совершаемых краном в одну смену 20. Нормативный срок службы крана 16 лет. Общее количество циклов работы крана за весь его службы составит:

CT= Cс * Пдн * Tк=20*260*16 = 83200 циклов.

По таблице определяем класс использования как U4.

В массе перемещаемых краном грузов:  25% составляют грузы массой до 2 тонн, 35% грузы массой до 5 тонн, 40% грузы массой до 10 тонн.

Определим коэффициент распределения нагружения:

Kp = 0,25*(2/10)3+0,35*(5/10)3+0,4*(10/10)3 = 0,002 + 0,05 + 0,4 = 0,452.

По таблице данному коэффициенту распределения нагрузок соответствует режим нагружения Q3 – тяжелый.

Общая группа классификации (режима работы) для класса использования U4 и режима нагружения Q3 будет А5.

При отсутствии каких-либо сведений о режимах работы крана можно использовать ориентировочно данные:

1. Ориентировочные данные для определения классов использования крана

| Класс использования | Качественная характеристика работы крана | Срок службы, год |
| --- | --- | --- |
| СО | Редкая (эпизодическая) | - |
| С1 | Редкая в одну смену | - |
| С2 | Относительно регулярная в одну смену | 15 |
| С3 | Относительно регулярная в одну смену | 20 |
| С4 | Малоинтенсивная в одну смену | 20 |
| С5 | Малоинтенсивная в две смены | 20 |
| С6 | Среднеинтенсивная в две смены | 20 |
| С7 | Интенсивная в две смены или среднеинтенсивная в три смены | 20 |
| С8 | Интенсивная в три смены | 30 |
| С9 | Весьма интенсивная в три смены | 30 |

2. Ориентировочные данные для определения класса нагружения

| Класс использования | Качественная характеристика классов нагружения кранов |
| --- | --- |
| QО | Работа с грузами массой, существенно меньше номинальной и очень редко с грузами номинальной массы |
| Q1 | Работа с грузами массой, преимущественно меньшей номинальной, средней и редко номинальной |
| Q2 | Работа с грузами массой, близкой к средней, и реже номинальной |
| Q3 | Работа с грузами массой выше средней (в основном близкой к номинальной) |
| Q4 | Постоянная работа с грузами массой, близкой к номинальной |

3. Ориентировочные данные для определения режима кранов

| Вид крана, его наименование | Группа режима работы | Примерные объекты, условия использования и технологическое назначение крана |
| --- | --- | --- |
| Краны с ручным приводом всех рабочих механизмов | А1 | Насосные и компрессорные станции, машинные залы электростанций, ремонтные краны при небольшом числе обслуживаемых механизмов, вспомогательные краны механических цехов |
| Краны с ручным приводом передвижения и электрическим подъемом | А1 | Редко используемые погрузочные краны, вспомогательные краны механических цехов |
|  | А2 | Относительно часто используемые погрузочные краны для установки заготовок на обрабатывающие станки |
| Краны электрические с талями | А1 | Ремонтные краны |
|  | А2 | Перегрузочные работы ограниченной интенсивности, вспомогательные краны механических цехов, краны интенсивно используемые только при монтаже оборудования |
|  | А3 | Перегрузочные работы средней интенсивности, краны для транспортных и монтажных работ в механических цехах |
| Краны двухбалочные с грузовой тележкой | А2 | Машинные залы электростанций, ремонтные краны |
|  | А3 | Перегрузочные работы ограниченной интенсивности, вспомогательные краны механических цехов, краны, интенсивно используемые только при монтаже оборудования |
|  | А5 | Перегрузочные работы средней интенсивности, краны для технологических работ в механических цехах, нижние лесные склады, склады готовых изделий предприятий строительных материалов, склады металлосбыта |
|  | А7 | Технические краны при круглосуточной работе |
| Краны с грейферами двухканатного типа, магнитно-грейферные краны | А6 | Смешанные склады, работа с разнообразными грузами, преимущественно сезонное использование |
|  | А7 | Склады насыпных грузов и металлолома, работа с однородными грузами, некруглосуточная работа |
|  | А8 | Склады насыпных грузов и металлолома с однородными грузами при круглосуточной круглогодичной работе |
| Магнитные краны | А6 | Склады полуфабрикатов, работа с разнообразными грузами |
|  | А8 | Цехи и склады металлургических предприятий, крупные металлобазы, работа с однородными грузами (металлические листы в пакетах) |
| Траверсные, мульдомагнитные, мульдогрейферные, мульдозавалочные, для раздевания слитков, копровые, ваграночные шихтовые, колодцевые краны | А8 | Цехи металлургических предприятий |
| Контейнерные краны | А5 | Железнодорожные станции, склады промышленных предприятий, перегрузка разных грузов, в том числе контейнеров |
|  | А6 | То же, но перегрузка только контейнеров |
| Грейферные краны | А8 | Склады насыпных грузов перегружатели |