Требования к металлургическим кранам

I. Выбор режима работы крана

2. Ориентировочные данные для определения режима кранов

| Вид крана, его наименование | Группа режима работы | Примерные объекты, условия использования и технологическое назначение крана |
| --- | --- | --- |
|  | А7 | Технические краны при круглосуточной работе |
| Краны с грейферами двухканатного типа, магнитно-грейферные краны | А6 | Смешанные склады, работа с разнообразными грузами, преимущественно сезонное использование |
|  | А7 | Склады насыпных грузов и металлолома, работа с однородными грузами, некруглосуточная работа |
|  | А8 | Склады насыпных грузов и металлолома с однородными грузами при круглосуточной круглогодичной работе |
| Магнитные краны | А6 | Склады полуфабрикатов, работа с разнообразными грузами |
|  | А8 | Цехи и склады металлургических предприятий, крупные металлобазы, работа с однородными грузами (металлические листы в пакетах) |
| Траверсные, мульдомагнитные, мульдогрейферные, мульдозавалочные, для раздевания слитков, копровые, ваграночные шихтовые, колодцевые краны | А8 | Цехи металлургических предприятий |
| Грейферные краны | А8 | Склады насыпных грузов перегружатели |

По требованиям заказчика и планируемому месту размещения крана подбираем режим работы механизмов (таблицы выше) и крана в целом.

3. Общие требования для кранов применяемых в металлургии:

- Прокладка кабеля каждого в отдельной трубе или в коробе, жилы только с медные, негорючая оболочка, через кабельные вводы

- Две галереи вдоль моста крана, кабина для обслуживания троллей

- Кабина закрытая с кондиционером и обогревом, поворотным креслом, с хорошим обзором рабочей зоны

- Токоподвод к грузовым тележкам гибким кабелем

- Токоподвод к кранам троллеями с двойными токоприёмниками (дублирующими)

- Степень защиты электрооборудования не ниже IP54

- Эл. Приводы должны иметь посадочные скорости

- Тормоза всех типов не должны иметь в обкладках асбест

- Два независимых тормоза на механизме подъёма

- Соединительные муфты – зубчатые

- Канаты с негорючим, металлическим сердечником

- Теплоотражающие экраны, подвесок, кабин, мест установки приводов - установка щитов с воздушным зазором

- Барабаны только нарезные для намотки канатов в один слой

- Для механизмов передвижения с 4 приводами и более предусмотрена возможность кратковременной работы с выходом из строя одного привода для завершения рабочей операции

- Устанавливается регистратор параметров, нулевая защита, реле контроля фаз, ограничители грузоподъёмности

- Дополнительные ограничители рабочих движений (предварительное отключение и переход на малую скорость)

- По осям рельс крана и тележки энерго поглощающие буфера при г/п кранов 50 и более тонн

- Звуковая сигнализация перед началом движений крана

-